## Slide 1: 计算机网络
王宇新
大连理工大学

## Slide 2
第四章 数据链路层与局域网
第二节 数据链路层的PPP协议

## Slide 3: 一、数据链路层协议的分类
面向字符型 数据链路层协议
  利用已定义好的一种标准字编码（如ACSII码）的一个子集来执行通信控制功能；
  如二进制同步通信BSC协议和PPP协议 。
面向比特型 数据链路层协议
  如HDLC协议。
Notes: 美国信息交换标准代码，American Standard Code for Information Interchange。

## Slide 4
Notes: ACSII码的控制字符集

## Slide 5: 数据链路层使用的信道
数据链路层使用的信道主要有以下两种类型：
点对点信道：使用一对一的点对点通信方式。
广播信道：使用一对多的广播通信方式。

## Slide 6: 二、点对点协议PPP
PPP(Point-to-Point Protocol)协议：
1992 年制订，已成为因特网正式标准[RFC 1661]
使用得最广泛的广域网数据链路层协议；
用户使用拨号电话线接入因特网时，一般都是使用 PPP 协议。
ADSL中使用PPPoE（PPP over Ethernet）。
PPP协议是大多数个人计算机
和ISP之间使用的协议
Notes: PPP协议是大多数个人计算机和ISP之间使用的协议，它在高速广域网上也有一定的应用; PPP协议不仅用于拨号电话线上，在路由器之间的专用线路上也得到广泛应用。

## Slide 7
用户到ISP的链路使用PPP协议

## Slide 8: PPP 协议应满足的需求
简单——这是首要的要求
封装成帧
透明性
支持多种网络层协议
支持多种类型链路
差错检测
检测连接状态
最大传送单元：针对不同链路进行设置
网络层地址协商：通信双方网络层地址
数据压缩协商：并非标准
接收方每收到一个帧，就进行CRC检验。如果正确就收下；反之就丢弃。

## Slide 9: PPP 协议不需要的功能
纠错
流量控制
序号
多点线路
半双工或单工链路

## Slide 10: 不提供使用序号和确认的可靠传输
PPP 协议之所以不使用序号和确认机制是出于以下的考虑：
  在数据链路层出现差错的概率不大时，使用比较简单的 PPP 协议较为合理。
  在因特网环境下，PPP 的信息字段放入的数据是 IP 数据报。数据链路层的可靠传输并不能够保证网络层的传输也是可靠的。
  帧检验序列 FCS 字段可保证无差错接受。

## Slide 11: PPP协议的帧结构
PPP协议的帧分为：
PPP信息帧
PPP链路控制帧
  链路控制协议（LCP）用于建立、配置、管理和测试数据链路连接;
PPP网络控制帧
  网络控制协议（NCP）用于建立和配置不同的网络层协议。

## Slide 12: PPP信息帧
标志字段：值为“7E”(01111110)，用于比特流的同步；
地址字段：值为“FF”(11111111)；
控制字段：值为“03”(00000011);
协议字段：0021H表示TCP/IP，标识网络层协议数据域的类型;
信息字段：最长为1500字节;
帧校验字段：用于保证数据的完整性。
Notes: 标志字节长度为1字节，地址字段长度为1字节; 控制字段长度为1字节; 协议字段长度为2字节; 信息字段长度可变; 帧校验字段长度为2字节;

## Slide 13: PPP 链路控制帧
PPP协议的数据链路选项主要包括：
异步链路中将什么字符当做转义字符；
为了提高线路的利用率，是否可以不传输标志字节或地址字节，并将协议字段从2字节缩短为1字节；
如果在线路建立期间，收发双方不使用链路控制协商，固定的数据字段长度为1500B。
协议字段值为C021H
Notes: 个人计算机通过PPP协议联入互联网要经过以下3步：1）通过modem呼叫ISP的路由器；2）对方应答，建立物理连接；3）计算机向路由器发送链路控制帧，用来指定PPP协议的数据链路选项：链路控制帧可以用来与对方进行协商，异步链路中将什么字符当做转义字符；为了提高线路的利用率，链路控制帧可以用来与对方协商，是否可以不传输标志字节或地址字节，并将协议字段从2字节缩短为1字节；如果在线路建立期间，收发双方不使用链路控制协商，固定的数据字段长度为1500B。

## Slide 14: PPP 网络控制帧
网络控制帧可以用来协商是否采用报头压缩CSLIP协议，也可用来动态协商确定链路每端的IP地址。
协议字段值为8021H
Notes: SLIP（Serial Line Internet Protocol，串行线路网际协议）。计算机通过TCP/IP协议访问互联网时需要一个IP地址，ISP在用户登录时动态为计算机分配临时IP地址。网络控制帧可以配置网络层，来获取临时IP地址。当用户要结束访问时，网络控制帧断开网络连接并释放IP地址，然后使用链路控制帧断开数据链路连接。 PPP(Point-to-Point Protocol)帧格式和HDLC(High-LevelData Link Control)帧格式非常相似，两者的主要区别在于：PPP帧是面向字节（字符）的，而HDLC是面向比特（位）的。

## Slide 15: 透明传输问题
PPP协议即可用于同步传输链路也可用于异步传输链路
  用在同步传输链路时，PPP采用硬件来完成位 (比特)填充（和 HDLC 的做法一样）。
  用在异步传输时，PPP采用一种特殊的字符填充。

## Slide 16: 字符填充
转义符定义为0x7D（即01111101）
  信息字段中出现的 0x7E字节转变成为 2 字节序列(0x7D, 0x5E)。
  信息字段中出现的 0x7D字节, 则转变成为 2 字节序列(0x7D, 0x5D)。
  信息字段中出现的 ASCII 码的控制字符（即数值小于 0x20 的字符），则在该字符前面要加入一个 0x7D 字节，同时将该字符的编码加以改变。 如0x03(传输结束ETX)转变为（0x7D,0x23）。

## Slide 17: 零比特填充
PPP 协议用在 SONET/SDH 链路时（同步传输，一连串的比特连续传送）。采用零比特填充方法来实现透明传输。
标志字段F 为01111110；
在发送端，只要发现有 5 个连续 1，则立即填入一个 0。接收端对帧中的比特流进行扫描。每当发现 5 个连续1时，就把这 5 个连续 1 后的一个 0 删除。

## Slide 18
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
信息字段中出现了和
标志字段 F 完全一样
的 8 比特组合
发送端在 5 个连 1 之后
填入 0 比特再发送出去
在接收端把 5 个连 1
之后的 0 比特删除
会被误认为是标志字段 F
发送端填入 0 比特
接收端删除填入的 0 比特
零比特填充与删除

## Slide 19: PPP 协议的工作状态
当用户拨号接入 ISP 时，路由器的调制解调器对拨号做出确认，并建立一条物理连接。
PC 机向路由器发送一系列的 LCP 分组（封装成多个 PPP 帧）。
这些分组及其响应选择一些 PPP 参数，和进行网络层配置，NCP 给新接入的 PC机分配一个临时的 IP 地址，使 PC 机成为因特网上的一个主机。
通信完毕时，NCP 释放网络层连接，收回原来分配出去的 IP 地址。接着，LCP 释放数据链路层连接。最后释放的是物理层的连接。

## Slide 20
设备之间无链路
链路静止
链路建立
鉴别
网络层协议
链路打开
链路终止
物理链路
LCP 链路
已鉴别的 LCP 链路
已鉴别的 LCP 链路
和 NCP 链路
物理层连接建立
LCP 配置协商
鉴别成功或无需鉴别
NCP 配置协商
链路故障或
关闭请求
LCP 链路
终止
鉴别失败
LCP 配置
协商失败