## Slide 1: 计算机网络
王宇新
大连理工大学

## Slide 2
第四章 数据链路层与局域网
第三节 以太网工作原理
Notes: 第二章 广域网、局域网与城域网技术发展，第二节 局域网技术的演变与发展 夏威夷大学ALOHANET-》以太网（Ethernet）总线型局域网上的冲突检测、载波侦听与随机后退延迟算法 (CSMA/CD) “以太网：一种局域网的数据链路层和物理层规范1.0版”
局域网有如下一些特点：1、传输介质便宜，如双绞线、同轴电缆、光纤。2、网络传输设备也比较便宜，如网卡、转发器、收发器(Transceiver)。3、传输速率较高，可达1～1000 Mbps，最新技术已达到10 Gbps。4、物理连接容易实现，可在任意两设备间通信，不用存储转发。

## Slide 3: 一、使用广播信道的数据链路层
局域网最主要的特点是：网络为一个单位所拥有，且地理范围和站点数目均有限。 较高的数据率、较低的时延、较小的误码率。
局域网具有如下的一些主要优点：
  具有广播功能，从一个站点可很方便地访问全网。局域网上的主机可共享连接在局域网上的各种硬件和软件资源。
  便于系统的扩展和逐渐地演变，各设备的位置可灵活调整和改变。
  提高了系统的可靠性、可用性和生存性。
局域网的数据链路层
Notes: 具体来说，生存性是指在网络发生故障后能尽快利用网络中空闲资源为受影响的业务重新选路，使业务继续进行，以减少因故障而造成的社会影响和经济上的损失，使网络维护一个可以接受的业务水平的能力。

## Slide 4: 局域网的拓扑
集线器
干线耦合器
总线网
星形网
环形网
决定局域网性能的三要素：网络拓扑、传输介质、介质访问控制方法。
匹配电阻
Notes: 决定局域网性能的三要素：网络拓扑、传输介质、介质访问控制方法。
用于将线路连接到主线路的线路耦合器,或用作将主线路连接到干线的干线耦合器,或用作连接同一线路中两个网段(两条总线线路间电隔离)3的中继

## Slide 5: 传输介质
粗缆
细缆
双绞线
光纤
无线
局域网的工作层次跨越数据链路层和物理层。

## Slide 6: 介质访问控制方法
介质访问控制方法：媒体共享技术
静态划分信道
    频分复用
    时分复用
    波分复用
    码分复用
动态媒体接入控制（多点接入，信道并非固定分配）
    随机接入：解决碰撞冲突
    受控接入：服从一定控制，如多点线路探询(polling)，或轮询。

## Slide 7: 局域网的两个标准
DIX Ethernet V2标准：
    是世界上第一个局域网产品（以太网）的规约。（1980年，DEC、Intel和Xerox联合宣布Ethernet 的物理层和数据链路层规范 ）
    “以太网”应当是指符合 DIX Ethernet V2 标准的局域网
IEEE 的 802.3 标准：
    与DIX Ethernet V2 标准只有很小的（帧格式）差别，因此可以将 802.3 局域网简称为“以太网”。

## Slide 8: 二、IEEE 802参考模型
IEEE802委员会专门制定局域网、城域网协议标准，统称为IEEE 802标准；
定义不同介质访问控制技术的相关标准；主流四个。

## Slide 9: IEEE802标准扩展 2006年12月6日
IEEE 802.1 局域网协议高层
IEEE 802.2 逻辑链路控制
IEEE 802.3 以太网
IEEE 802.4 令牌总线
IEEE 802.5 令牌环
IEEE 802.6 城域网
IEEE 802.7 宽带TAG
IEEE 802.8 FDDI
IEEE 802.9 同步局域网
IEEE 802.10 局域网网络安全
IEEE 802.11 无线局域网
IEEE 802.12 需求优先级
IEEE 802.13 (未使用)
IEEE 802.14 电缆调制解调器
IEEE 802.15 无线个人网
IEEE 802.16 宽带无线城域网
IEEE 802.17 可靠个人接入技术
IEEE 802.20 移动宽带无线访问（广域无线网）
总的趋势是以太网占据了绝对优势，采用光纤作为传输介质，GE与10GE（千兆与万兆）技术成熟，逐步推广到城域网与局域网中。
Notes: 黑色工作组已停止工作。红色的是最活跃的。总的趋势是以太网占据了绝对优势，采用光纤作为传输介质，GE与10GE（千兆与万兆）技术成熟，逐步推广到城域网与局域网中。

## Slide 10: IEEE 802与OSI参考模型的对应关系
LLC层：负责识别网络层协议，然后对它们进行封装。
MAC层：解决局域网中各站点 共享通信介质 的争用问题。
为了使数据链路层能更好地适应多种局域网标准，802 委员会将局域网的数据链路层拆成两个子层：
        逻辑链路控制子层LLC (Logical Link Control)
        媒体接入控制子层MAC (Medium Access Control) 。
Notes: 网络拓扑有总线型、环形、星型等；出现了令牌环、令牌总线、CSMA。为了解决协议标准化问题，IEEE电子电气工程师协会成立了局域网标准委员会。局域网介质访问控制 (medium access control)协议针对多个节点共享传输介质而制定的控制协议。解决：1、应该由哪个结点发送数据；2、发送时是否会出现冲突？3、出现冲突怎么办？ 不同的局域网在MAC子层和物理层可以采用不同的协议，但在LLC子层必须采用相同的协议（将不同的帧结构封装在固定结构的LLC帧中）。广泛使用以太网协议，是否使用LLC子层已变得不重要，直接使用以太(MAC)帧，不讨论LLC。传输介质，如双绞线、同轴电缆、光纤。

## Slide 11: LLC作用不大
局 域 网
网络层
物理层
站点 1
网络层
物理层
逻辑链路控制
LLC
LLC
媒体接入控制
MAC
MAC
数据
链路层
站点 2
LLC 子层看不见
下面的局域网
与接入到传输媒体有关的内容都放在 MAC子层，LLC 子层与传输媒体无关，不管采用何种协议的局域网对 LLC 子层来说都是透明的。
在TCP/IP 体系中LLC作用不大，很多厂商生产的适配器上仅装有 MAC 协议而没有 LLC 协议。

## Slide 12: Ethernet网卡设计方法
Notes: AUI端口是用来与粗同轴电缆连接的接口，它是一种“D”型15针接口。RJ-45接口可用于连接RJ-45接头，适用于由双绞线构建的网络，这种端口是最常见的，一般来说以太网集线器都会提供这种端口

## Slide 13: 适配器的作用
网络接口板又称为通信适配器(adapter)或网络接口卡 NIC (Network Interface Card)，或“网卡”。
适配器的重要功能：
    进行串行/并行转换：网络->I/O总线。
    对数据进行缓存：存储芯片。
    在计算机的操作系统安装设备驱动程序：MEM。
    实现以太网协议：与CPU并行。

## Slide 14: 计算机通过适配器和局域网进行通信
硬件地址
至局域网
适配器
（网卡）
串行通信
CPU 和
存储器
生成发送的数据
处理收到的数据
把帧发送到局域网
从局域网接收帧
计算机
IP 地址
并行
通信

## Slide 15: Ethernet 网卡结构

## Slide 16
最初的以太网是将许多计算机都连接到一根总线上。
数据以广播方式发送，目的不是一对多 。
B向 D
发送数据
C
D
A
E
匹配电阻（用来吸收总线上传播的信号）
匹配电阻
不接受
不接受
不接受
接受
B
只有 D 接受
B 发送的数据
三、Ethernet基本工作原理

## Slide 17: 以太网的广播方式发送
总线上的每一个工作的计算机都能检测到 B 发送的数据信号。
由于只有计算机 D 的地址与数据帧首部写入的地址一致，因此只有 D 才接收这个数据帧。
其他所有的计算机（A, C 和 E）都检测到不是发送给它们的数据帧，因此就丢弃这个数据帧而不能够收下来。
具有广播特性的总线上实现了一对一的通信。

## Slide 18: 为了通信的简便 以太网采取了两种重要的措施
采用较为灵活的无连接的工作方式，即不必先建立连接就可以直接发送数据。
以太网使用曼彻斯特码，对发送的数据帧不进行编号，也不要求对方发回确认。
    这样做的理由是局域网信道的质量很好，因信道质量产生差错的概率是很小的。

## Slide 19: 以太网提供的服务
以太网提供的服务是不可靠的交付，即尽最大努力的交付。
当目的站收到有差错的数据帧时就丢弃此帧，其他什么也不做。差错的纠正由高层来决定。
  如果高层发现丢失了一些数据而进行重传，但以太网并不知道这是一个重传的帧，而是当作一个新的数据帧来发送。

## Slide 20: Ethernet 介质访问控制方法
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection)
“载波侦听 多路访问(多点接入) / 冲突检测”协议
许多计算机以多点接入的方式连接在一根总线上——每人都有平等的机会说话；
每一个站在发送数据之前先要检测一下总线上是否有其他计算机在发送数据，如果有，则暂时不要发送数据，以免发生碰撞——发言之前监听是否有人发言；
边发送数据边检测信道上的信号电压大小——在发言过程中要及时发现是否发生冲突，如果发现冲突发生，需要停止讲话，随机后退延迟；
先听后发、边听边发
冲突停止、延迟重发
Notes: 以太网中，结点要发送数据，以“广播”的方式将数据通过公共传输介质总线发送出去，其他结点都能“收听”这个信号，因为没有控制中心，冲突不可避免。发言之前监听是否有人发言称为“载波侦听”；每人都有平等的机会说话称为“多路访问”；发言人在发言过程中要及时发现是否发生冲突，称为“冲突检测”；如果发现冲突发生，需要停止讲话，随机后退延迟，再次重复上述过程，直至成功。CSMA/CD的发送流程要点：先听后发、边听边发、冲突停止、延迟重发。

## Slide 21: Ethernet 发送流程
先听后发
边听边发
冲突停止
延迟重发
Notes: Ethernet协议规定一个帧的最大重发次数为16；

## Slide 22: 载波侦听过程
检查是否已经有结点利用总线在发送数据；
总线电平跳变与总线忙闲状态的判断；
Notes: 物理层采用曼彻斯特编码，总线上会出现电平跳变。

## Slide 23: 电磁波在总线上的有限传播速率的影响
当某个站监听到总线是空闲时，也可能总线并非真正是空闲的。
A 向 B 发出的信息，要经过一定的时间后才能传送到 B。
B 若在 A 发送的信息到达 B 之前发送自己的帧(因为这时 B 的载波监听检测不到 A 所发送的信息)，则必然要在某个时间和 A 发送的帧发生碰撞。
碰撞的结果是两个帧都变得无用。
  1000km的光纤的传播时延约5ms。

## Slide 24
t =   
B 检测到信道空闲发送数据
t =    / 2
发生碰撞
A
B
A
B
A
B
t = 0
A 检测到
信道空闲
发送数据
A
B
t = 
B 检测到发生碰撞
停止发送
STOP
t = 2  
A 检测到
发生碰撞
STOP
A
B
1 km
A
B
当一个站将帧发出后，最多需要等待多长时间可以检测到是否发生冲突？

## Slide 25: 冲突检测（碰撞检测）
从物理层来看，冲突是指总线上同时出现两个或两个以上发送信号，它们叠加后的信号波形将不等于任何结点输出的信号波形。当几个站同时在总线上发送数据时，总线上的信号电压摆动值将会增大。
当一个站检测到的信号电压摆动值超过一定的门限值时，就认为总线上至少有两个站同时在发送数据，表明产生了碰撞。在发生碰撞时，总线上传输的信号产生了严重的失真，无法从中恢复出有用的信息来。

## Slide 26: 曼彻斯特编码信号的波形叠加
冲突检测时使用比较法和编码违例判决法。
  发送方比较发送数据和接收数据
  接收信号不符合曼彻斯特编码规则
Notes: 冲突检测时使用比较法（发送方比较发送数据和接收数据）和编码违例判决法（接收信号不符合曼彻斯特编码规则）

## Slide 27: 发现冲突、停止发送、延迟重发
发送数据过程中检测出冲突，发送结点要立即进入停止发送数据、随机延迟后重发的流程；
第一步是发送“冲突加强信号”，即发现冲突的发送站点向全网发送一个加强冲突的噪声帧，目的是确保有足够的冲突持续时间，使网中所有结点都能检测出冲突存在。
Notes: 如果在发送数据过程中检测出冲突，为了解决信道争用冲突，发送结点要进入停止发送数据、随机延迟后重发的流程；随机延迟重发的第一步是发送“冲突加强信号”。发送冲突加强信号的目的是确保有足够的冲突持续时间，使网中所有结点都能检测出冲突存在，立即丢弃冲突帧，减少由于冲突浪费的时间，提高信道利用率。

## Slide 28: 人为噪声信号
数据帧
干扰信号

TJ
A
B
TB
t

B 发送数据
A 检测
到冲突
开始冲突
信
道
占
用
时
间
A 发送数据
B 也能够检测到冲突，并立即停止发送数据帧，接着就发送干扰信号。
总线被占用时间

## Slide 29: 以太网的重要特性
使用 CSMA/CD 协议的以太网不能进行全双工通信而只能进行双向交替通信（半双工通信）。
每个站在发送数据之后的一小段时间内，存在着遭遇碰撞的可能性。
这种发送的不确定性使整个以太网的平均通信量远小于以太网的最高数据率。

## Slide 30: 争用期（冲突窗口）
最先发送数据帧的站，在发送数据帧后至多经过时间 2 （两倍的端到端往返时延，τ=D/V，D为总线最大长度，V为电磁波传送速度）就可知道发送的数据帧是否遭受了碰撞。
以太网的端到端往返时延 2 称为争用期，或碰撞窗口、冲突窗口。
经过争用期这段时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发生碰撞。

## Slide 31: 以太网的争用期长度
以太网取 51.2 s 为争用期的长度。
对于 10 Mb/s 以太网，在争用期内可发送512 bit，即 64 字节。
以太网在发送数据时，若前 64 字节没有发生冲突，则后续的数据就不会发生冲突。

## Slide 32: 最短有效帧长
如果发生冲突，就一定是在发送的前 64 字节之内。
由于一检测到冲突就立即中止发送，这时已经发送出去的数据一定小于 64 字节。
以太网规定了最短有效帧长为 64 字节，凡长度小于 64 字节的帧都是由于冲突而异常中止的无效帧。

## Slide 33: 截断二进制指数退避算法 (truncated binary exponential backoff)
发生碰撞的站在停止发送数据后，要推迟（退避）一个随机时间才能再发送数据。
  确定基本退避时间，一般是取为争用期 2。
  定义重传次数 k ，k  10，即
  k = Min[重传次数, 10]
  从整数集合[0,1,…, (2k 1)]中随机地取出一个数，记为 r。重传推后时间为 r 倍的基本退避时间。
  当重传达 16 次仍不能成功时即丢弃该帧，并向高层报告。
如果发生了冲突，需要等待多长时间才可以再次重新发送？
从概率上看，等待时间越来越长。

## Slide 34: 帧间最小间隔
帧间最小间隔为 9.6 s，相当于 96 bit 的发送时间。
一个站在检测到总线开始空闲后，还要等待 9.6 s 才能再次发送数据。
这样做是为了使刚刚收到数据帧的站的接收缓存来得及清理，做好接收下一帧的准备。

## Slide 35: CSMA/CD的工作方式
适配器从网络层得到一个数据报，封装成以太网帧，并把该帧放到适配器缓存区。
如果适配器侦听到信道空闲（即在96比特时间内，没有信号能量从信道进入到适配器），它开始传输该帧。如果侦听到信道忙，它等待到侦听不到信号能量（加上96比特时间），然后开始传输该帧。
在传输过程中，适配器监听来自其他适配器的信号能量。如果该适配器传输了整个帧，而没有检测到来自其他适配器的信号能量，则完成了该帧的传输。
如果适配器在传输中检测到来自其他适配器的信号能量，它就停止传输帧，而传输一个48比特的阻塞信号。
在传输阻塞信号后，适配器进入一个指数后退阶段。

## Slide 36: 四、以太网的信道利用率
以太网的信道被占用的情况：
  争用期长度为 2，即端到端传播时延的两倍。检测到碰撞后不发送干扰信号。
  帧长为 L (bit)，数据发送速率为 C (b/s)，因而帧的发送时间为 L/C = T0 (s)。
发 送 成 功
争用期
争用期
争用期
2τ
2τ
2τ
T0
τ
t
占用期
发生碰撞
发送一帧所需的平均时间
…
一个帧从开始发送，经可能发生的碰撞后，将再重传数次，到发送成功且信道转为空闲(即再经过时间  使得信道上无信号在传播) 时为止，是发送一帧所需的平均时间。

## Slide 37: 参数 a:  与 T0 之比
要提高以太网的信道利用率，就必须减小  与 T0 之比。在以太网中定义了参数 a，它是以太网单程端到端时延  与帧的发送时间 T0 之比：
a→0 表示一发生碰撞就立即可以检测出来，并立即停止发送，因而信道利用率很高。
a 越大，表明争用期所占的比例增大，每发生一次碰撞就浪费许多信道资源，使得信道利用率明显降低。
对以太网参数的要求:
当数据率一定时，以太网的连线的长度受到限制，否则  的数值会太大。
以太网的帧长不能太短，否则 T0 的值会太小，使 a 值太大。

## Slide 38: 信道利用率的最大值 Smax
在理想化的情况下，以太网上的各站发送数据都不会产生碰撞（这显然已经不是 CSMA/CD，而是需要使用一种特殊的调度方法），即总线一旦空闲就有某一个站立即发送数据。
发送一帧占用线路的时间是 T0 + ，而帧本身的发送时间是 T0。于是我们可计算出理想情况下的极限信道利用率 Smax为：

## Slide 39: 五、以太网的 MAC 层
MAC 层的硬件地址
    在局域网中，硬件地址又称为物理地址，或 MAC 地址，但这种说法并不严谨。
    802标准所说的“地址”严格地讲应当是每一个站的“名字”或 标识符。

## Slide 40: 48 位的 MAC 地址
IEEE 的注册管理机构 RA 负责向厂家分配地址字段的前三个字节(即高位 24 位)，称为组织唯一标志符（Organizationally Unique Identifier，即OUI） 。
地址字段中的后三个字节(即低位 24 位)由厂家自行指派，称为扩展标识符（Extended Unique Identifier，EUI），必须保证生产出的适配器没有重复地址。
一个地址块可以生成224个不同的地址。这种 48 位地址称为 MAC-48，它的通用名称是EUI-48。
MAC地址实际上就是适配器地址或标识符EUI-48。
Notes: Registration Authority

## Slide 41: 局域网上网卡的硬件地址
WINDOWS 用户可以使用ipconfig/all 查看
路由器
1A-24-F6-54-1B-0E
00-00-A2-A4-2C-02
20-60-8C-C7-75-2A
08-00-20-47-1F-E4
20-60-8C-11-D2-F6
Notes: 路由器由于同时连接到两个网络上，因此它有两块网卡和两个硬件地址。

## Slide 42: 适配器检查 MAC 地址
适配器从网络上每收到一个 MAC 帧就首先用硬件检查 MAC 帧中的 MAC 地址。
    如果是发往本站的帧则收下，然后再进行其他的处理。
    否则就将此帧丢弃，不再进行其他的处理。
“发往本站的帧”包括以下三种帧：
    单播(unicast)帧（一对一）
    广播(broadcast)帧（一对全体）
    多播(multicast)帧（一对多）

## Slide 43: 以太网的MAC 帧格式
常用的以太网MAC帧格式有两种标准 ：
    DIX Ethernet V2 标准
    IEEE 的 802.3 标准
最常用的 MAC 帧是以太网 V2 的格式。

## Slide 44: 以太网的 MAC 帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
目的地址字段 6 字节

## Slide 45: 以太网的 MAC 帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
源地址字段 6 字节

## Slide 46: 以太网的 MAC 帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
类型字段 2 字节
类型字段用来标志上一层使用的是什么协议，
以便把收到的 MAC 帧的数据上交给上一层的这个协议。
Notes: 当类型字段的值是0x0800时，就表示上层使用的是IP数据报

## Slide 47: 以太网的 MAC 帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
数据字段 46 ~ 1500 字节
数据字段的正式名称是 MAC 客户数据字段
MAC帧最小长度 64 字节  18 字节的首部和尾部 = 数据字段的最小长度

## Slide 48: 以太网的 MAC 帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
FCS 字段 4 字节
当传输媒体的误码率为 1108 时，
MAC 子层可使未检测到的差错小于 11014。
当数据字段的长度小于 46 字节时，应在数据字段的后面加入整数字节的填充字段，以保证以太网的 MAC 帧长不小于 64 字节。

## Slide 49
以太网 MAC 帧
物理层
MAC层
10101010101010 10101010101010101011
前同步码
帧开始
定界符
7 字节
1 字节
…
8 字节
插入
IP层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
MAC 帧
以太网的 MAC 帧格式
在帧的前面插入的 8 字节中的第一个字段共 7 个字节，
是前同步码，用来迅速实现 MAC 帧的比特同步。
第二个字段是帧开始定界符，表示后面的信息就是MAC 帧。
为了达到比特同步，在传输媒体上实际传送的要比 MAC 帧还多 8 个字节
怎样判断帧结束？

## Slide 50: 无效的 MAC 帧
数据字段的长度与长度字段的值不一致；
  （IEEE 802.3规定第三个字段是“长度/类型”，0x0600）
帧的长度不是整数个字节；
用收到的帧检验序列 FCS 查出有差错；
数据字段的长度不在 46 ~ 1500 字节之间。
  （有效的 MAC 帧长度为 64 ~ 1518 字节之间。）
对于检查出的无效 MAC 帧就简单丢弃。以太网不负责重传丢弃的帧。

## Slide 51: 小结
局域网工作在使用广播信道的数链层；
1
IEEE 802参考模型；
2
以太网基本工作原理，CSMA/CD；
3
4
以太网的信道利用率；
5
以太网的MAC地址与帧格式；