## Slide 1: 计算机网络
王宇新
大连理工大学

## Slide 2
第四章 数据链路层与局域网
第四节 以太网的扩展

## Slide 3
以太网上主机之间距离不能太远，否则CSMA/CD无法正常工作。
使用中继器和铜缆：
一、在物理层扩展以太网

## Slide 4
现在多使用光纤和一对光纤调制解调器连接到集线器，扩展到几公里。
以太网
集线器
光纤
光纤
调制解调器
光纤
调制解调器
使用双绞线和集线器

## Slide 5
某大学有三个系，各自有一个局域网；
碰撞域即冲突域：在以太网中，如果某个CSMA/CD网络上的两台计算机在同时通信时会发生冲突，那么这个CSMA/CD网络就是一个冲突域。
三个独立的碰撞域
一系
二系
三系
碰撞域
碰撞域
碰撞域
Notes: 如果以太网中的各个网段以中继器连接，因为不能避免冲突，所以它们仍然是一个冲突域。

## Slide 6
一系
三系
二系
主干集线器
一个更大的碰撞域
碰撞域
使用多个集线器，连接成覆盖更大范围的多级星型结构以太网；
任意两站通信时的数据会通过所有的集线器转发。

## Slide 7
优点
    使原来属于不同碰撞域的局域网上的计算机能够进行跨碰撞域的通信。
    扩大了局域网覆盖的地理范围。
缺点
    碰撞域增大了，但总的吞吐量并未提高。
    如果不同的碰撞域使用不同的数据率，那么就不能用集线器将它们互连起来。

## Slide 8: 二、在数据链路层扩展以太网
网桥
透明网桥
源路由网桥
交换机（多端口网桥）

## Slide 9
网桥工作在数据链路层，它根据 MAC 帧的目的地址对收到的帧进行转发。
网桥具有过滤帧的功能。当网桥收到一个帧时，并不是向所有的接口转发此帧，而是先检查此帧的目的 MAC 地址，然后再确定将该帧转发到哪一个接口
1、网桥的工作原理

## Slide 10: 网桥的内部结构
站表
接口管理
软件
网桥协议
实体
缓存
接口 1
接口 2
①
②
③
网段 B
网段 A
1
1
1
2
①
③
⑤
2
②
④
⑥
2
站地址
接口
网桥
网桥
④
⑤
⑥
接口 1
接口 2
1
2

## Slide 11: 使用网桥带来的好处
过滤通信量。
扩大了物理范围。
提高了可靠性。
可互连不同物理层、不同 MAC 子层和不同速率（如10 Mb/s 和 100 Mb/s 以太网）的局域网。

## Slide 12: 网桥使各网段成为 隔离开的碰撞域
B2
B1
碰撞域
碰撞域
碰撞域
A
B
C
D
E
F

## Slide 13: 使用网桥带来的缺点
存储转发增加了时延。
在MAC 子层并没有流量控制功能。
具有不同 MAC 子层的网段桥接在一起时时延更大。
网桥只适合于用户数不太多(不超过几百个)和通信量不太大的局域网，否则有时还会因传播过多的广播信息而产生网络拥塞。这就是所谓的广播风暴。

## Slide 14: 网桥和集线器（或转发器）不同
集线器在转发帧时，不对传输媒体进行检测。
网桥在转发帧之前必须执行 CSMA/CD 算法。
  若在发送过程中出现碰撞，就必须停止发送和进行退避。

## Slide 15: 2. 透明网桥(transparent bridge)
“透明”是指局域网上的站点并不知道所发送的帧将经过哪几个网桥，因为网桥对各站来说是看不见的。
透明网桥是一种即插即用设备，只要把网桥接入局域网，不需要改动硬件和软件，无需设置地址开关，无需装入路由表或参数，网桥就能工作。
其标准是 IEEE 802.1D。

## Slide 16: 网桥应当按照以下自学习算法 处理收到的帧和建立转发表
若从 A 发出的帧从接口 x 进入了某网桥，那么从这个接口出发沿相反方向一定可把一个帧传送到 A。
网桥每收到一个帧，就记下其源地址和进入网桥的接口，作为转发表中的一个项目。
  在建立转发表时是把帧首部中的源地址写在“地址”这一栏的下面。
  在转发帧时，则是根据收到的帧首部中的目的地址来转发的。这时就把在“地址”栏下面已经记下的源地址当作目的地址，而把记下的进入接口当作转发接口。

## Slide 17: 转发表的建立过程举例
B2
地址 接口
B1
A
B
C
D
E
F
1
2
1
2
地址 接口
…
…
…
…
B 1
B → A
A → B
A 1
F → C
F 2
A → B
A 1
F → C
F 2

## Slide 18: 网桥在转发表中登记三个信息
在网桥的转发表中写入的信息除了地址和接口外，还有帧进入该网桥的时间。
这是因为以太网的拓扑可能经常会发生变化，站点也可能会更换适配器（这就改变了站点的地址）。另外，以太网上的工作站并非总是接通电源的。
把每个帧到达网桥的时间登记下来，就可以在转发表中只保留网络拓扑的最新状态信息。这样就使得网桥中的转发表能反映当前网络的最新拓扑状态。

## Slide 19: 网桥的自学习和转发帧的步骤归纳
网桥收到一帧后先进行自学习。查找转发表中与收到帧的源地址有无相匹配的项目。如没有，就在转发表中增加一个项目（源地址、进入的接口和时间）。如有，则把原有的项目进行更新。
转发帧。查找转发表中与收到帧的目的地址有无相匹配的项目。
    如没有，则通过所有其他接口（但进入网桥的接口除外）按进行转发。
    如有，则按转发表中给出的接口进行转发。
    若转发表中给出的接口就是该帧进入网桥的接口，则应丢弃这个帧（因为这时不需要经过网桥进行转发）。

## Slide 20: 透明网桥使用了生成树算法
为了避免产生转发的帧在网络中不断地兜圈子。
局域网 2
局域网 1
网桥 2
网桥 1
A
F
不停地
兜圈子


A 发出的帧

F1

网桥 1 转发的帧


F2
网桥 2 转发的帧
网络资源白白消耗了

## Slide 21: 生成树的得出
互连在一起的网桥在进行彼此通信后，就能找出原来的网络拓扑的一个子集。在这个子集里，整个连通的网络中不存在回路，即在任何两个站之间只有一条路径。
为了避免产生转发的帧在网络中不断地兜圈子。
为了得出能够反映网络拓扑发生变化时的生成树，在生成树上的根网桥每隔一段时间还要对生成树的拓扑进行更新。

## Slide 22: 3. 源路由网桥
透明网桥容易安装，但网络资源的利用不充分。
源路由(source route)网桥在发送帧时将详细的路由信息放在帧的首部中。
源站以广播方式向欲通信的目的站发送一个发现帧，每个发现帧都记录所经过的路由。
发现帧到达目的站时就沿各自的路由返回源站。源站在得知这些路由后，从所有可能的路由中选择出一个最佳路由。凡从该源站向该目的站发送的帧的首部，都必须携带源站所确定的这一路由信息。

## Slide 23: 4. 多接口网桥——以太网交换机
交换式集线器(switching hub)、以太网交换机(switch)、或第二层交换机
  1990 年问世，可明显地提高局域网的性能
  实质上就是一个多接口的网桥
  工作在数据链路层
对收到的帧采用存储转发或直通方式
  使用专用交换结构芯片，用硬件实现转发
工作在全双工方式，无碰撞，不需要CSMA/CD
Notes: 对于10M共享式局域网，如果有N台主机，则每台主机的有效带宽为10/NM，而交换式局域网中，每台主机独享10M带宽

## Slide 24: 以太网交换机核心技术
独占传输媒体的带宽
  对于10M共享式局域网，如果有N台主机，则每台主机的有效带宽为10/N M，而交换式局域网中，每台主机独享10M带宽；对于拥有 N 对接口的交换机的总容量为 N10 Mb/s。
帧交换表通过自学习算法建立
生成树协议STP（802.1D）
Notes: 对于10M共享式局域网，如果有N台主机，则每台主机的有效带宽为10/NM，而交换式局域网中，每台主机独享10M带宽

## Slide 25: 用以太网交换机扩展局域网
一系
三系
二系
10BASE-T
至因特网
100 Mb/s
100 Mb/s
100 Mb/s
万维网
服务器
电子邮件
服务器
以太网
交换机
路由器
星型结构的以太网交换机成为首选拓扑，总线型以太网基本消失。

## Slide 26: 交换式局域网
局域网交换机(LAN switch)结构与工作原理
Notes: 在传统的共享介质局域网中，所有结点共享一条传输介质，无法避免冲突。随着局域网规模扩大，结点数增加，网络效率下降。因此提出交换方式，核心设备是局域网交换机。交换机拥有一条高带宽的背部总线（转发机构）和内部交换矩阵。交换机的所有的端口都挂接在这条背部总线上，当控制电路收到数据包以后，处理端口会查找内存中的地址对照表以确定目的MAC地址的网卡挂接在哪个端口上，通过内部交换矩阵迅速将数据包传送到目的端口。

## Slide 27: 交换机的交换方式
直接交换（cut through）方式
  直接发送，不论数据对错；
存储转发（store and forward）方式
  差错检测，正确才发送；
改进直接交换方式
  只检测前64字节帧头；
Notes: 直接交换方式：帧出错检测任务由结点主机完成；交换延迟时间短，但是缺乏差错检测能力。存储转发交换方式：优点是具有帧差错检测能力，并支持不同输入速率与输出速率端口之间的帧转发，缺点是交换延迟时间将会增长。改进直接交换方式：将前二者结合起来，在接收到以太帧的前64字节后，判断以太网帧的帧头字段是否正确，如果正确则转发出去；由于只对帧的地址字段与控制字段进行差错检测，因此交换延迟时间将会减少。

## Slide 28: 交换机与集线器的区别
集线器工作在OSI的第一层物理层，而交换机工作在的第二层数据链路层；
从工作方式来看，集线器采用“广播”模式，交换机只有发出请求的端口和目的端口之间相互响应而不影响其他端口；
从带宽来看，集线器所有端口共享一条带宽，只能工作在半双工模式；交换机每个端口都有一条独占的带宽，可以工作在全双工模式。
Notes: 从带宽来看，集线器所有端口共享一条带宽，在同一时刻只能有两个端口传送数据，其他端口只能等待，且只能工作在半双工模式；交换机每个端口都有一条独占的带宽，不但可以工作在半双工模式下而且可以工作在全双工模式下。

## Slide 29: 三、虚拟局域网
虚拟局域网 VLAN 是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组。
  这些网段具有某些共同的需求。
  每一个 VLAN 的帧都有一个明确的标识符，指明发送这个帧的工作站是属于哪一个 VLAN。
虚拟局域网其实只是局域网给用户提供的一种服务，而并不是一种新型局域网。

## Slide 30
以太网
交换机
A4
B1
以太网
交换机
VLAN3
C3
B3
VLAN1
VLAN2
C1
A2
A1
A3
C2
B2
以太网
交换机
以太网
交换机
三个虚拟局域网:
VLAN1, VLAN2 和 VLAN3

## Slide 31
以太网
交换机
A4
B1
以太网
交换机
VLAN3
C3
B3
VLAN1
VLAN2
C1
A2
A1
A3
C2
B2
以太网
交换机
以太网
交换机
三个虚拟局域网 VLAN1, VLAN2
和 VLAN3 的构成
当 B1 向 VLAN2 工作组内成员发送数据时，
工作站 B2 和 B3 将会收到广播的信息。

## Slide 32
以太网
交换机
A4
B1
以太网
交换机
VLAN3
C3
B3
VLAN1
VLAN2
C1
A2
A1
A3
C2
B2
以太网
交换机
以太网
交换机
三个虚拟局域网 VLAN1, VLAN2
和 VLAN3 的构成
B1 发送数据时，工作站 A1, A2 和 C1
都不会收到 B1 发出的广播信息。

## Slide 33
以太网
交换机
A4
B1
以太网
交换机
VLAN3
C3
B3
VLAN1
VLAN2
C1
A2
A1
A3
C2
B2
以太网
交换机
以太网
交换机
三个虚拟局域网 VLAN1, VLAN2
和 VLAN3 的构成
虚拟局域网限制了接收广播信息的工作站数，使得网络不会
因传播过多的广播信息(即“广播风暴”)而引起性能恶化。

## Slide 34: 虚拟局域网的划分方式
基于端口的划分方式
基于MAC地址的划分方式
基于网络层协议的划分方式
基于IP组播地址的划分方式

## Slide 35: 虚拟局域网使用的以太网帧格式
虚拟局域网协议允许在以太网的帧格式中插入一个 4 字节的标识符，称为 VLAN 标记(tag)，用来指明发送该帧的工作站属于哪一个虚拟局域网。
802.3
MAC 帧
字节
6
6
2
46 ~ 1500
4
MAC 帧
目地地址
源地址
长度/类型
数 据
FCS
长度/类型 = 802.1Q 标记类型 标记控制信息
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 VID
2 字节
2 字节
插入 4 字节的 VLAN 标记
4
用户优先级
CFI

## Slide 36: 小结
在物理层扩展以太网；
1
在数据链路层扩展以太网：网桥、交换机；
2
虚拟局域网；
3