## Slide 1: 计算机网络
王宇新
大连理工大学

## Slide 2
第四章 数据链路层与局域网
第五节 高速以太网

## Slide 3: 高速局域网
3
高速局域网技术的推动因素
    局域网规模
    多媒体应用
高速局域网的解决方法
    提速（10M → 100M → 1000M）
    隔离冲突域
    “共享介质方式” → “交换方式”

## Slide 4: 高速以太网的发展历史
1995年，IEEE推出快速以太网802.3u 100Base-T的标准；
1998年，IEEE推出千兆以太网802.3z 1000Base-X的标准；
  1999年，推出千兆以太网802.3ab 1000Base-T的标准；
2002年，IEEE推出万兆以太网802.3ae标准
  包含 10GBase-R，10GBase-W和10GBase-X。
  2004年，推出万兆以太网803.3ak同轴电缆10G标准。
  2006年，推出万兆以太网803.3an10G非屏蔽双绞线铜线标准。
2010年，IEEE802.3ba,40/100G以太网获批。

## Slide 5: 快速以太网(Fast Ethernet )
5
Fast Ethernet的数据传输速率：100Mb/s
Fast Ethernet与以太网兼容
    相同的帧格式
    相同的最大帧、最小帧规定
    介质访问控制方法CSMA/CD（半双工）
    相同的组网方法
提速关键：每个比特的发送时间由100ns降低到了10ns
一个网段的最大电缆长度减小到 100 m
Fast Ethernet标准IEEE 802.3u

## Slide 6
6
Fast Ethernet的协议结构
只是在物理层做了一些调整；
在物理层和介质访问子层之间增加了介质专用接口；
不同的传输介质不会影响MAC层；
有3种传输介质。

## Slide 7: 100BASE-T的物理层标准
100BASE-TX
支持2对5类UTP或2对1类STP；全双工系统，可同时以100Mbps速率发送与接收数据。
100BASE-T4
支持4对3类UTP，3对用于数据传输，1对用于冲突检测。
100BASE-FX
支持2芯的多模或单模光纤；从结点到集线器的距离可以达到2km；全双工系统。
Notes: 100M 基带传输 T=双绞线。非屏蔽双绞线UTP；屏蔽双绞线STP；一对绞线用于发送，另一对双绞线用于接收；

## Slide 8: 10Mbps与100Mbps速率自动协商功能
速率自动协商机制的主要功能：
自动确定远端连接设备使用的是10Mbps工作模式，还是全双工的100Mbps工作模式；
向其它结点发布远端连接设备的工作模式；
与远端连接设备交换工作模式相关参数，协调和确定双方的工作模式；
自动协商功能自动选择共有的最高性能的工作模式。
Notes: Fast Ethernet以速率自动协商机制来支持在一个局域网中10Mbps与100Mbps速率网卡共存的组网方式；
为链路两端的设备选择10/100Mbps与半双工/全双工模式中共有的高性能工作模式，并在链路本地设备与远端设备之间激活链路；只能用于使用双绞线的Ethernet，并且规定自动协商过程需要在500ms内完成；

## Slide 9: 千兆以太网(Gigabit Ethernet )
9
Gigabit Ethernet的数据传输速率：1000Mb/s
Gigabit Ethernet向后兼容
    相同的帧格式
    相同的最大帧、最小帧规定
    介质访问控制方法CSMA/CD（半双工）
    相同的组网方法
提速关键：每个比特的发送时间由10ns降低到了1ns
Gigabit Ethernet标准IEEE 802.3z

## Slide 10: G比特以太网的协议结构
10

## Slide 11: 1000BASE-T物理层标准
1000BASE-T
5类非屏蔽双绞线，长度达到100m；
1000BASE-CX
屏蔽双绞线，长度达到25m；
1000BASE-LX
单模光纤，长度达到3000m；
1000BASE-SX
多模光纤，长度达到300～550m。
Notes: 短距离的双绞线，光纤

## Slide 12: 典型的GE组网结构
Notes: 在网络主干部分通常使用高性能的GE主干交换机，以解决应用中的主干网络带宽的瓶颈问题；在网络支干部分考虑使用价格与性能相对较低的GE支干交换机，以满足实际应用对网络带宽的需要；在楼层或部门一级，根据实际需要选择100Mbps的FE交换机；在用户端使用10/100Mbps网卡，将工作站连接到100Mbps的FE交换机。

## Slide 13: 10Gbps以太网(10Gbps Ethernet )
13
10Gbps Ethernet的数据传输速率：10000Mb/s
10Gbps Ethernet向后兼容
    相同的帧格式
    相同的最大帧、最小帧规定
只使用光纤作为传输介质
只工作在全双工方式下，不使用CSMA/CD
不是通过降低每个比特的发送时间来提速
10Gbps Ethernet标准IEEE 802.3au

## Slide 14: 十千兆以太网（10GE）
10GE主要特点：
10GE的帧格式与10Mbps的Ethernet的帧格式基本相同；保留802.3标准对Ethernet最小帧长度和最大帧长度的规定；
由于数据传输速率高达10Gbps，传输介质只使用光纤，可以应用于广域网与城域网的范围；
10GE只工作在全双工方式，不存在争用问题，使得10GE的传输距离不受冲突检测的限制。
Notes: 10GE标准由IEEE 8023ae委员会制定，正式标准在2002年完成。

## Slide 15: 10GE的物理层协议
局域网物理层（LAN PHY）标准
局域网物理层标准的数据传输速率是10Gbps，一个10GE交换机支持10个GE端口。
广域网物理层（WAN PHY）标准
对于广域网应用，10GE使用光纤通道技术；
10GE广域网物理层采用光纤通道技术速率体系SONET/SDH的OC-192/STM-64的标准，速率为9.95328Gbps；
2010年，IEEE802.3ba, 40/100G以太网获批。40Gbps主要面向服务器，
而100Gbps则面向网络汇聚和骨干。
Notes: 由于10GE技术的出现，Ethernet工作范围已从校园网、企业网主流选型的局域网，扩大到城域网和广域网；同样规模的10GE造价只有SONET的1/5，只有ATM的1/10；从10Mbps Ethernet到10Gbps Ethernet都使用相同的Ethernet帧格式，简化操作和管理，提高系统的效率；GE和10GE产品的问世，进一步提高Ethernet的市场占有率。10GEt帧将插入OC-192/STM-64帧的净载荷区域中，与光纤通道传输系统相连接。