## Slide 1: 计算机网络
王宇新
大连理工大学

## Slide 2
第六章 传输层
第三节 TCP协议的报文格式

## Slide 3
一、TCP 报头的格式
TCP
报头
20 字节的
固定报头
目 的 端 口
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 位
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
TCP 数据部分
TCP 首部
TCP 报文段
IP 数据部分
IP 首部
发送在前
报头
长度
TCP报头长度为20-60字节，其中固定部分长度为20字节；选项部分长度可变，最多40字节。
Notes: 3
3
不仅仅是了解格式，更重要是透过现象看本质，通过格式看到TCP协议的内部机理。
TCP报头长度为20-60字节，其中固定部分长度为20字节；选项部分长度可变，最多40字节。

## Slide 4
TCP
报头
20
字节
固定
头部
源端口和目的端口字段——各占 2 字节。
位 0 8 16 24 31
目 的 端 口
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
报头
长度
Notes: 4
4
端口是传输层与应用层的服务接口。传输层的复用和分用功能都要通过端口实现。

## Slide 5
TCP
报头
20
字节
固定
头部
序号字段——占 4 字节。序号字段的值是指本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。
位 0 8 16 24 31
目 的 端 口
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
报头
长度
Notes: 5
5
TCP 是面向字节流的，连接中传送的数据流中的每个字节都按顺序编号。

## Slide 6: 序号字段举例详解
TCP连接建立时，双方各自使用随机数产生器产生一个初始序号ISN（双方不同）；
举例：一个TCP连接要发送4500字节的数据，初始序号10010，分5个报文段（前4个1000，第5个500）。
第1个报文段的字节序号范围：10010~11009；
第2个报文段的字节序号范围：11010~12009；
第3个报文段的字节序号范围：12010~13009；
第4个报文段的字节序号范围：13010~14009；
第5个报文段的字节序号范围：14010~14509；

## Slide 7
TCP
报头
20
字节
固定
头部
确认号字段——占 4 字节，表示一个进程已经正确接收序号为N的字节，要求发送方下一个发送序号为N+1的字节的报文段。
位 0 8 16 24 31
目 的 端 口
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
报头
长度
Notes: 7
7

## Slide 8: 确认号字段举例详解
主机A发送给主机B的报文字节序号为401~500，主机B正确接收这个字节段，则主机 B 下一个发送到主机A的报头的确认号为501。
主机A接收到该报文，读到确认号501就理解为：主机B已正确最后一个字节的序号为500及以前的所有字节，希望下面传送字节序号为“501”开始的报文。
网络协议中的 捎带确认 方法。

## Slide 9
TCP
报头
20
字节
固定
头部
报头长度——占 4 位，TCP报头长度以4字节为一个单元，实际报头长度是20～60字节，因此该字段值是5-15之间。
位 0 8 16 24 31
目 的 端 口
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
报头
长度
Notes: 9
9
TCP首部长度以4字节为一个单元来计算的，实际报头长度是20（固定）～60（固定+可选）字节，因此该字段值是5-15之间。

## Slide 10
TCP
报头
20
字节
固定
头部
保留字段——占 6 位，保留为今后使用，但目前应置为 0。
位 0 8 16 24 31
目 的 端 口
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
报头
长度
Notes: 10
10

## Slide 11
TCP
报头
20
字节
固定
头部
控制字段定义了6种不同的控制位或标志位；在TCP的连接建立和终止、流量控制，以及数据传送中发挥作用。
位 0 8 16 24 31
目 的 端 口
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
报头
长度
Notes: 11
11

## Slide 12
TCP
报头
20
字节
固定
头部
紧急 URG —— 当 URG  1 时，表明紧急指针字段有效。它告诉系统此报文段中有紧急数据，应尽快传送。
位 0 8 16 24 31
目 的 端 口
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
报头
长度
Notes: 12
12
相当于高优先级的数据

## Slide 13
TCP
报头
20
字节
固定
头部
确认 ACK —— 只有当 ACK  1 时，确认号字段才有效。
位 0 8 16 24 31
目 的 端 口
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
报头
长度
Notes: 13
13
当 ACK  0 时，确认号无效。 确认报文。

## Slide 14
TCP
报头
20
字节
固定
头部
推送 PSH (PuSH) —— 接收端收到 PSH = 1 的报文段，就尽快地交付接收应用进程，而不再等到整个缓存都填满。
位 0 8 16 24 31
目 的 端 口
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
报头
长度
Notes: 14
14
不再等到整个缓存都填满了后再向上交付

## Slide 15
TCP
报头
20
字节
固定
头部
复位 RST (ReSeT) —— 当 RST  1 时，表明 TCP 连接中出现严重差错，必须释放连接，然后再重新建立。
位 0 8 16 24 31
目 的 端 口
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
报头
长度
Notes: 15
15
如由于主机崩溃或其他原因

## Slide 16
TCP
报头
20
字节
固定
头部
同步 SYN —— SYN = 1 表示这是一个连接请求或连接接受报文。
位 0 8 16 24 31
目 的 端 口
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
报头
长度
Notes: 16
16

## Slide 17
TCP
报头
20
字节
固定
头部
终止 FIN (Finish) ——FIN  1 表明此报文段的发送端的数据已发送完毕，并要求释放传输连接。
位 0 8 16 24 31
目 的 端 口
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
报头
长度
Notes: 17
17
用来释放一个连接。

## Slide 18
TCP
报头
20
字节
固定
头部
窗口字段 —— 占 2 字节，用来让对方设置发送窗口的依据，指示对方在下一个报文中最多发送的字节数（非零窗口通告）。
位 0 8 16 24 31
目 的 端 口
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
报头
长度
Notes: 18
18
窗口值是[0,216-1]之间的整数。发送端根据接收端通知的窗口值来调整自己的发送窗口的大小。

## Slide 19
TCP
报头
20
字节
固定
头部
检验和 —— 占 2 字节，计算校验和与UDP的方法相同，同样需要伪报头，唯一不同的是协议字段的值是6。
位 0 8 16 24 31
目 的 端 口
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
报头
长度
Notes: 19
19
计算校验和与UDP校验和的方法相同；UDP校验和是可选的，TCP协议是必须有的；TCP校验和同样需要伪报头，唯一不同的是协议字段的值是6。

## Slide 20
TCP
报头
20
字节
固定
头部
紧急指针字段 —— 占 16 位，指出在本报文段中紧急数据共有多少个字节。 （紧急数据在本报文段数据的最前面）
位 0 8 16 24 31
目 的 端 口
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
报头
长度
Notes: 20
20
当 URG  1 时，表明紧急指针字段有效。它告诉系统此报文段中有紧急数据，应尽快传送。 （紧急数据放在本报文段数据的最前面）

## Slide 21
TCP
报头
20
字节
固定
头部
选项字段 —— 最多40 位，是TCP为适应复杂的网络环境和更好的服务应用层而进行设计的，大多数出现在TCP连接建立阶段。
位 0 8 16 24 31
目 的 端 口
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充
报头
长度
Notes: 21
21
大多数的TCP选项部分出现在TCP连接建立阶段，也就是TCP的三次握手数据包中。
当然有些选项也会出现在已经建立连接的 session中，不过此种情况较少出现。
TCP选项部分占有的位数必须是8bit的倍数，这也就是说，即使出现我们应用的选项部分为4bit，但也必须使用4bit的垫片。

## Slide 22: 选项字段
TCP协议定义的选项主要包括：
选项类型0，单字节选项，表示选项列表的结束。
选项类型1，单字节选项，无操作，该选项可用在两个选项之间，用于选项结构的对齐。
选项类型2，最大报文段长度（MSS）选项。
选项类型3，窗口扩大因子选项。新窗口值 = 首部窗口值 * 2的（扩大因子）次方。
选项类型8，时间戳选项。
  除此之外，选项类型为4、5、6、7的用于ACK选择和回显。其中回显选项已经被时间戳选项所替代。类型11、12、13的选项用于TCP事物（T/TCP）。
Notes:   除此之外，选项类型为4、5、6、7的用于ACK选择和回显。其中回显选项已经被时间戳选项所替代。类型11、12、13的选项用于TCP事物（T/TCP）。

## Slide 23: 二、TCP最大段长度（MSS）字段选项
TCP报文段的最大长度与窗口长度的概念不同（设置窗口长度的目的是为了保证TCP字节流传输的可靠性，用来通知发送方下一次可以连续传输的字节数）。
MSS是TCP报文中数据部分的最大字节数的限定值，不包括报头长度。
TCP 协议对报文数据部分的最大长度的规定称为最大段长度（maximum segment size, MSS）
Notes:   设置窗口长度的目的是为了保证TCP字节流传输的可靠性，用来通知发送方下一次可以连续传输的字节数；最大段长度MSS是在构成一个TCP 报文段时最多可以在报文的数据字段中放置的数据字节数量；MSS值的确定与每次传输的窗口大小无关；

## Slide 24: MSS值的选择应该考虑的因素：
协议开销
TCP报文的长度等于报头部分加上数据部分，选择MSS值太小会增大协议开销所占的比例。
IP分片
如果MSS值选择得比较大，受到IP分组长度的限制，较长的报文段在IP层将会被分片传输；
分片同样会增加网络层的开销和传输出错的概率。

## Slide 25: MSS值的选择应该考虑的因素：
发送和接收缓冲区的限制
MSS值的大小直接影响到发送和接收缓冲区设置的大小与使用效率
MSS的默认值
默认的MSS值为536字节，可使用SYN报文中最大段长度选项来协商；
TCP允许连接的双方可以选择使用不同的MSS值。
Notes: 为了保证TCP面向字节流传输，建立TCP连接的发送端与接收端都必须设置发送和接收缓冲区；
编程人员希望选择其他的MSS值时可以在建立TCP连接的时候使用SYN报文中最大段长度选项来协商；

## Slide 26
习题

## Slide 27: 选择
8、主机A向主机B连续发送了两个报文段，有效载荷分别为300B与500B，第一段的序号是100。主机B正确接收后，发送给主机A的确认序号为（ ）
A.599 B.699 C.799 D.899
11、以下关于TCP报文格式的描述中错误的是（ ）
TCP报头长度为20~60字节，其中固定部分长度为20字节
TCP连接建立时，每一方使用随机数产生器产生一个初始序号ISN
确认号字段长度为16位
确认号字段值为501，表示已正确接收了序号为500的字节
D
C

## Slide 28
12、以下关于TCP报文头窗口字段的描述中，错误的是（ ）
窗口字段值表示以字节为单位的窗口大小
接收端需要设置一个窗口字段表示下一次传输接收端还有多大的接收容量
发送端将根据接收端通知的窗口值来调整自己的发送窗口值大小
报头中确认号的字节号应该是502值是502、窗口字段的值是1000，表示：下一字段第一，最后一个字节号最大为1502
D

## Slide 29
13、以下关于TCP最大段长度MSS的描述中错误的（）
MSS是在构成一个TCP报文段时最多可以放置的数据字节数
MSS值包括报头长度
MSS值的大小直接影响到发送和接收缓冲区设置的大小与使用效率
默认的MSS值为536字节
B

## Slide 30: 计算与问答
1、已知TCP头部用十六进制数表示为：
05320017 00000001 00000055 500207FF 00000000。 请回答以下问题： （1）源端口号是多少？ （2）目的端口号是多少？ （3）序号是多少？ （4）确认号是多少？ （5）头部长度是多少？ （6）窗口值是多少？
0x0532 = 1330
0x0017 = 23
0x00000001 = 1
0x00000055 = 85
0x5 = 5
0x07FF = 2047

## Slide 31
2、主机A向主机B连续发送了两个TCP报文段，其序号分别为50和120。试问：
（1）第一个报文段携带了多少个字节的数据?
（2）主机B收到第一个报文段后发回的确认中的确认号应当是多少？
（3）如果B收到第二个报文段后发回的确认中的确认号是200，试问A发送的第二个报文段中的数据有多少个字节？
（4）如果A发送的第一个报文段丢失了，但第二个报文段到达了B。B在第二个报文段到达后向A发送确认。试问这个确认号应该是多少？
70字节
120
80字节
50