## Slide 1: 计算机网络
王宇新
大连理工大学

## Slide 2
第一章 计算机网络概论
第四节 广域网、局域网与 城域网技术发展

## Slide 3
1.4.1 广域网技术的演变与发展

## Slide 4
一、广域网的主要特征
1. 广域网是一种公共数据网络
通常由电信运营商组建、运营与维护。
为用户提供高质量的数据传输服务，属于公共数据网络（PDN）的性质。
Notes: 用户使用广域网服务需要向广域网的运营商租用通信线路或其他资源。
2)早期的广域网主要用于大型计算机系统的互联。互联网中广域网更多地是作为覆盖地区、国家、洲际地理区域的核心交换平台。

## Slide 5
接入层：直接面向用户连接或访问网络的部分；
2. 研究的重点是宽带核心交换技术
汇聚层/分布层：接入层和核心层之间的部分；
核心层：网络主干部分，主要目的在于通过高速转发通信，提供优化、可靠的骨干传输结构。
Notes: 广域网作为宽带核心交换平台的组成单元，研究重点转变为“如何提供能够保证服务质量的宽带核心交换业务”

## Slide 6: 二、广域网技术的发展趋势
公共电话交换网（PSTN）
综合业务数字网（ISDN）
数字数据网（DDN）
X.25分组交换网
帧中继（FR）网
异步传输模式（ATM）网
光以太网：GE与10GE
1. 用于构成广域网的主要通信技术与网络类型

## Slide 7: 2. 广域网技术的发展过程
Notes: 技术路线：电信网技术 与 计算机网络技术
WDM：光纤波分复用技术

## Slide 8: (1) 从X.25网到帧中继网
X.25分组交换网的基本概念
Notes: x.25协议结构复杂，传输速率低（利用电信公司线路实现，通信质量不好，误码率高）

## Slide 9: 帧中继(FR)技术发展的背景
传输介质由原来的电缆逐步发展到光纤，光纤的误码率很低，数据传输速率高；
局域网的数据传输速率提高得很快，大量局域网之间高速互连的需求越来越强烈；
用户计算机性能提高，可以承担一部分原来是由通信子网承担的通信处理功能。
Notes: FR, Frame Relay由于光纤网的误码率（小于10^-9）比早期的电话网误码率（10^-4~10^-5）低得多，因此，可以减少X.25的某些差错控制过程，从而可以减少结点的处理时间，提高网络的吞吐量。帧中继的主要应用之一是局域网互联，特别是在局域网通过广域网进行互联时，使用帧中继更能体现它的低网络时延、低设备费用、高带宽利用率等优点。帧中继是一种先进的广域网技术，实质上也是分组通信的一种形式，只不过它将X.25分组网中分组交换机之间的恢复差错、防止阻塞的处理过程进行了简化。

## Slide 10: 帧中继网的特点
高网络吞吐量、低传输延时
帧中继是一种采用虚电路的广域网技术，其协议简单、高效，网络吞吐量高、传输延时短；
帧中继网工作在物理层与数据链路层，流量控制与纠错功能由高层协议完成；
帧中继网处理一个帧的转发延时要比X.25网减小一个数量级；吞吐量比X.25网提高一个数量级以上，也称X.25的流水线方式。
Notes: 帧中继提供的是数据链路层和物理层的协议规范，任何高层协议都独立于帧中继协议，因此，大大地简化了帧中继的实现。

## Slide 11: 帧中继网提供虚拟专网（VPN）服务
设计目标是局域网之间的互连。
虚拟专网服务能提供较高的安全性和服务质量。
Notes: 采用面向连接的方式，为用户提供虚拟专用网络服务。
在数据链路层VPN技术中占主导地位。

## Slide 12: (2) 从B-ISDN 到ATM
ISDN（综合业务数字网）致力于实现的目标：
提供一个在世界范围内协调一致的数字通信网络，支持各种通信服务，并在不同的国家采用相同的标准；
为在通信网络之间进行数字传输提供完整的标准；
提供一个标准的用户接口，使通信网络内部的变化对终端用户透明。
Notes: 现代通信技术的发展，信息的数字化和通信业务的多样化，CCITT(国际电报电话咨询委员会 )提出将语音、数据、图像等业务综合在一个网内的设想。
ISDN采用全数字信道，可以获得较高的通信质量与可靠性。

## Slide 13: 宽带综合业务数据网(B-ISDN) 的基本概念
B-ISDN的设计目标是将语音、数据、静态与动态图像的传输，以及传统的服务综合在一个通信网中，覆盖从低传输速率到高传输速率的各种非实时、实时与突发性的传输要求；
ATM技术符合B-ISDN的需求，B-ISDN的底层传输网选择了ATM技术。
Notes: 人们对数据传输速率的要求越来越高。
B：broadband，宽带。

## Slide 14: ATM技术的主要特点
ATM采用的是一种面向连接的技术。
ATM采用的信元（cell）长度为53B，其中信元头部长度为5B，数据长度为48B；
ATM以统计时分多路复用方式来动态分配带宽，网络传输延时小，能够适应实时通信的要求；
ATM的数据传输速率为155Mbps～2.4Gbps。
Notes: “统计时分多路复用”，又称“异步时分多路复用”,把公共信道的时隙实行“按需分配”，即只对那些需要传送信息或正在工作的终端才分配给时隙，这样就使所有的时隙都能饱满地得到使用，可以使服务的终端数大于时隙的个数，提高了媒质的利用率，从而起到了“复用”的作用。
文本、语音、视频等数据被封装为信元。48B太短，不太适合数据通信。
ATM没有达到设计目标，目前只用于电话交换网的内部主干网。

## Slide 15: (3) 光传输网络技术
第一代：铜缆与无线信道；
第二代：光纤；
第三代：在传输网络中引入光交换机、光路由器，直接在光层配置光通道的传输网络。

## Slide 16: 光以太网技术
研究的背景
利用光纤的巨大带宽资源，以及成熟和广泛应用的Ethernet网技术，为运营商建造新一代的网络提供技术支持。
主要特征
根据需求分配带宽；用户必须经过认证和授权；
及时获得用户的上网时间和流量记录；
支持VPN和防火墙；提供分级的QoS服务；
适应用户和业务的扩展。
Notes: 基于这样一个设计思想，一种可运营的光以太网的概念应运而生，从根本上改变电信运营商规划、建设、管理思想。
光以太网的主要特征：
1、根据终端用户的实际应用需求分配带宽，保证带宽资源充分、合理应用；
2、用户访问网络资源必须经过认证和授权，确保用户对网络资源安全的使用；
3、及时获得用户的上网时间记录和流量记录，实行计费功能；
4、支持VPN和防火墙，有效地保证网络安全；
5、提供分级的QoS服务；
6、方便、快速、灵活地适应用户和业务的扩展。

## Slide 17: 光以太网的技术优势
组建同样规模的广域网或城域网，光以太网的造价是SONET的1/5，是ATM的1/10。
IEEE已完成速率从10Mbps、100Mbps、1Gbps到10Gbps的Ethernet技术标准制定，正在研发速率为100Gbps的Ethernet产品；
能够覆盖从广域网、城域网到局域网的整个范围。

## Slide 18: 三、广域网技术发展与TCP/IP协议的关系
Notes: 实际上受到TCP/IP协议发展的影响和制约。
x.25是过渡性技术，RF只涉及数据链路层和物理层，网络层支持IP协议；
ATM在网络层与IP协议不兼容，导致不能很好应用。
主流广域网技术研究重点是快速的帧转发。

## Slide 19
1.4.2 局域网技术的演变与发展

## Slide 20
一、局域网技术发展过程
最早的局域网
最成功的局域网

## Slide 21: 以太网核心技术： 随机争用型介质访问控制
核心思想：使用共享的公共传输信道，来源于夏威夷大学ALOHANET。
  数据发送后，在一定的时限内，未收到确认，则认为出现“冲突” 。
  冲突结点将随机延迟一段时间，重发数据直至成功。
Notes: 该校位于瓦胡岛上的主校园内的IBM360主机与分布在其它岛上和海洋船舶上的读卡机和计算机终端连接起来而开发的分组交换网。 该系统的初始速度为4800 bps，最后升级到9600 bps。
冲突：两个结点在企图同时传输，因而发生了碰撞冲突，使传输数据受破坏（多路数据信号叠加，波形发生变化）一定时限：(200到1500纳秒)

## Slide 22: 以太网（Ethernet）的正式诞生
1972年， Metcalfe在ALOHANET基础上，提出：
  总线型局域网上的冲突检测、载波侦听与随机后退延迟算法 (CSMA/CD)
1976年里程碑意义的论文：
  “Ethernet: Distributed Packet Switching for Local Computer Networks”
1980年，DEC、Intel和 Xerox 公布
  “以太网：一种局域网的数据链路层和物理层规范1.0版”
Notes: 以太网之父，来自施乐的研究中心,罗伯特·梅特卡夫(Robert Metcalfe) .CSMA／CD(载波监听多路存取和冲突检测)
试验网1973年5月22日开始运转。这天， Mctcalfe写了一段备忘录，称他已将网络改名为以太网(Ethernet)，其灵感来自于“电磁辐射是可以通过发光的以太（假想介质）来传播的这一想法"。 《以太网：局域网的分布型信息包交换》

## Slide 23: 不同的局域网技术按照时间排列的顺序
Notes: Fast Ethernet 快速以太网，也称百兆以太网

## Slide 24: 以太网发展简史
1985年，IEEE推出标准以太网802.3 10Base-5的标准；
  1988年，IEEE推出标准以太网802.3a 10Base-2的标准；
  1990年，IEEE推出标准以太网802.3i 10Base-T的标准；
  1993年，IEEE推出标准以太网802.3j 10Base-F的标准；
1995年，IEEE推出快速以太网802.3u 100Base-T的标准；
1998年，IEEE推出千兆以太网802.3z 1000Base-X的标准；
  1999年，IEEE推出千兆以太网802.3ab 1000Base-T的标准；
2002年，IEEE推出万兆以太网802.3ae标准
  包含 10GBase-R，10GBase-W和10GBase-X。
  2004年，IEEE推出万兆以太网803.3ak同轴电缆10G标准。
  2006年，IEEE推出万兆以太网803.3an10G非屏蔽双绞线铜线标准。
2010年，IEEE802.3ba,40/100G以太网获批。
Notes: 40Gbps主要面向服务器，而100Gbps则面向网络汇聚和骨干。

## Slide 25
以太网命名方式
IEEE 802.3 X TYPE-Y NAME
X表示传输速率
TYPE表示信号
传输方式
Y表示传输媒体
NAME表示局域
网的名称

## Slide 26
以太网命名方式
IEEE 802.3 X TYPE-Y NAME
X表示传输速率
TYPE表示信号
传输方式
Y表示传输媒体
NAME表示局域
网的名称
10表示10Mbps
100表示100Mbps
1000表示1000Mbps

## Slide 27
以太网命名方式
IEEE 802.3 X TYPE-Y NAME
X表示传输速率
TYPE表示信号
传输方式
Y表示传输媒体
NAME表示局域
网的名称
Base指基带传输
Broad指宽带传输

## Slide 28
以太网命名方式
IEEE 802.3 X TYPE-Y NAME
X表示传输速率
TYPE表示信号
传输方式
Y表示传输媒体
NAME表示局域
网的名称
5指粗同轴电缆
2指细同轴电缆
T指双绞线
F指光纤

## Slide 29
以太网命名方式
IEEE 802.3 X TYPE-Y NAME
X表示传输速率
TYPE表示信号
传输方式
Y表示传输媒体
NAME表示局域
网的名称
Ethernet，以太网
FastEthernet，快速以太网
GigaEthernet，千兆以太网
例如：IEEE 802.3 10Base-T Ethernet，通常缩写为10Base-T

## Slide 30: 二、高速以太网技术的研究与发展
局域网发展的基本思路
提高以太网的数据传输速率
  10M→100M→1G →10G →40G →100G
大型局域网划分为多个子网，改善每个子网性能
  用网桥或者路由器互联
交换式局域网 vs. 共享式局域网
原则：兼容传统协议，提高传输速率与性能，扩大覆盖范围。
Notes: 10Mbps数据传输速率以上。
原则：在保持与传统以太网协议兼容的前提下，提高局域网传输速率与性能，扩大覆盖范围。

## Slide 31: 三、无线局域网技术研究与发展
无线局域网WLAN的应用领域：
作为传统局域网的扩充
用于建筑物之间的互连
用于移动结点的漫游访问
用于构建特殊的移动网络
802.11工作组

## Slide 32: 802.11无线局域网的分类
无线
局域网
红外线
局域网
定向光束红外传输
全方位红外传输
扩频
局域网
跳频扩频（FHSS）
窄带微波
局域网
漫反射红外传输
直接序列扩频（DSSS）
第一版本的IEEE 802.11标准协议出现于1997年，后面陆续推出了多个修正案。IEEE 802.11标准里面最有名的是工作在2.4GHz频段上的IEEE 802.11b标准。
Notes: 红外波长850~950nm，数据传输速率1Mbps和2Mbps.
扩频，使用免于申请的微波2.4G波段，数据传输速率1Mbps和2Mbps.

## Slide 33
802.11家族部分成员
Notes: 802.11项目组只管制定。到底是不是由Wi-Fi Alliance说了算。

## Slide 34
802.11是IEEE 802.11 Task Group制定的一系列WLAN标准。
Wi-Fi是设备商成立的一个联盟，负责测试认证。
Wi-Fi是任何一个基于802.11标准的WLAN产品（"wireless local area network (WLAN) products that are based on the IEEE 802.11 standard."）。
Wi-Fi 与 802.11
Notes: 802.11项目组只管制定。到底是不是由Wi-Fi Alliance说了算。

## Slide 35: 无线个人区域网
几米范围内的个人操作空间设备联网的需求:
  个人区域网（personal area network, PAN）
  无线个人区域网（wireless PAN, WPAN）
  IEEE802.15 工作组
2003年，IEEE批准“低速无线个人区域网 LR-WPAN”标准—IEEE802.15.4，为近距离范围内不同设备之间低速互连提供统一标准。
Notes: 随着手机、笔记本电脑、PDA等移动办公设备的普及，提出几米范围内的个人操作空间设备联网的需求。
  IEEE802.15 工作组致力于完成个人区域网的标准化工作；
  802.15.3 解决WPAN在多媒体应用方面的高速率和服务质量问题；
  802.15.1 是基于蓝牙规范的通信标准；

## Slide 36: 蓝牙技术的研究与发展
蓝牙（Bluetooth）：一个用于将计算机与通信设备、附加部件和外部设备，通过短距离的、低功耗的、低成本的无线信道连接的无线标准。
1994年，Ericsson, Intel, IBM等公司发起；工作在全球通用的2.4GHz ISM频段，数据速率为1Mbps。
1999年7月，SIG发布蓝牙规范1.0版，规定通信信道与通信过程。
Notes: 蓝牙名称来自于第十世纪的一位丹麦国王哈拉尔蓝牙王 Harald Blatand在英文里的意思可以被解释为 Bluetooth( 蓝牙 )因为国王喜欢吃蓝莓，牙龈每天都是蓝色的所以叫蓝牙。在行业协会筹备阶段，需要一个极具有表现力的名字来命名这项高新技术。
Ericsson, Intel, IBM, Nokia, Toshiba等公司发起。工作在全球通用的2.4GHz ISM（即工业、科学、医学）频段。除了详细规定通信信道与通信过程，还规定13种网络应用所需的专门协议集，如电话相关的操作模式、文件传输等。
蓝牙采用分散式网络结构以及快跳频和短包技术，支持点对点及点对多点通信。采用时分双工传输方案实现全双工传输。

## Slide 37: ZigBee无线网络技术及应用
ZigBee一种面向自动控制的短距离、低速率、低价格的无线网络技术；
ZigBee适应于数据采集与控制的点多、数据传输量不大、覆盖面广、造价低的应用领域；
Notes: ZigBee联盟于2001年8月成立；2002年摩托罗拉、飞利浦、三菱与Invensys公司宣布加ZigBee联盟，研究下一代无线网络通信标准；
基于ZigBee的无线传感器网络已在家庭网络、安全监控、汽车自动化、消费电器、医用设备控制、工业控制、无线定位等领域广泛应用。

## Slide 38
1.4.3 宽带城域网技术的演变与发展

## Slide 39: 一、 城域网概念的发展与演变
早期广域网带宽资源充裕，但无法让大量用户接入，因为使用电话线路+低速Modem，瓶颈在于城域网。
早期城域网的技术定位（IEEE802最初的表述）
  以光纤为传输介质
  提供45Mbps到150Mbps高传输速率
  支持数据、语音与视频综合业务的数据传输
  覆盖跨度在50公里到100公里的城市范围
典型的产品是FDDI，双环结构光纤分布式数据接口
Notes: 早期：广域网带宽资源充裕，但无法让大量用户接入，因为使用电话线路+低速Modem。瓶颈在于城域网。
传输介质正确，速度估计过低。
FDDI即光纤分布式数据接口，双环结构。

## Slide 40: 宽带城域网的定义
传统意义上的城域网扩展为宽带城域网；
宽带城域网是以宽带光传输网为开放平台，以TCP/IP协议为基础，通过各种网络互联设备，实现语音、数据、图像、多媒体视频、IP电话、IP电视、IP接入和各种增值业务；
与广域计算机网络、广播电视网、电话交换网互联互通的本地综合业务网络，以满足语音、数据、图像、多媒体应用的需求；
能够提供高传输速率和保证QoS的网络系统；
Notes: 传统意义上的城域网扩展为宽带城域网。

## Slide 41: 现代化城市的宽带城域网功能
大规模互联网接入的需求与交互式应用
Notes: 大规模互联网接入的需求与交互式应用；
远程办公、视频会议、网上教育等新的办公与生活方式；
网络电视、视频点播、网络电话，以及由此引起的新的服务；
家庭网络的应用。

## Slide 42: 宽带城域网技术的主要特征
基于计算机网络技术与IP协议，以电信网的可扩展性、可管理性为基础，在城市范围内汇聚宽带和窄带用户的接入。
从设计的出发点上，重点保证高数据交换容量；
从传输技术上，是互连互通的通信平台；
从服务内容上，是各种服务的融合；
  以光传输网络为基础，以IP协议为核心，
  融合各种网络，支持多种业务。
Notes: 城域网与广域网在设计上的出发点不同。广域网要求重点保证高数据传输容量，而城域网则要求重点保证高数据交换容量。
从传输技术角度来看，在计算机网络、公共电话交换网、移动通信网和有线电视网的基础上，为语音、数字、视频提供一个互连互通的通信平台，是传统的计算机网络、电信网络与有线电视网技术的融合；从服务内容上是传统的电信服务、有线电视服务与现代的互联网服务的融合

## Slide 43: 二、宽带城域网的结构与层次划分
Notes: 总体结构：三个平台，一个出口

## Slide 44: 典型的宽带城域网的网络结构
Notes: 核心交换层，边缘汇聚层，用户接入层

## Slide 45: 核心交换层的基本功能
将多个汇聚层连接起来，提供高速分组转发，为整个城域网提供数据传输环境，实现与地区或国家主干网络的互联，提供城市的宽带IP数据出口。
接入层的基本功能
通过各种接入技术，连接最终用户，提供访问互联网的服务。
汇聚层的基本功能
汇聚接入层的用户流量，实现IP分组的汇聚、转发与交换。
Notes: 通过各种接入技术，连接最终用户，为它所覆盖范围内的用户提供访问互联网，以及其他的信息服务。接入层解决的是“最后一公里”问题；
汇聚层根据接入层的用户流量，进行本地路由、过滤、流量均衡、服务质量优先级管理，以及安全控制、IP地址转换、流量整形等处理。
提供宽带城域网用户访问互联网所需要的路由服务。

## Slide 46: 三、接入技术
接入技术发展的背景
接入技术解决的是最终用户接入宽带城域网的问题；研究、应用与产业发展的热点问题。
接入服务的界定
互联网接入服务是指利用接入服务器和相应的软硬件资源建立业务结点，并利用公用电信基础设施将业务结点与互联网骨干网相连接，以便为各类用户提供接入互联网的服务；
Notes: 由于互联网的应用越来越广泛，社会对接入技术的需求越来越强烈，对于信息产业来说，接入技术有广阔的市场前景，因此它已成为当前网络技术研究、应用与产业发展的热点问题。
“电信业务的第二类增值电信业务”：用户可以利用公用电话网或其它接入手段连接到业务结点，并通过该结点接入互联网。
接入技术的发展促进了计算机网络与电信通信网、广播电视网的三网融合；

## Slide 47: 接入技术的基本类型
接入方式
家庭接入
机关接入
校园接入
企业接入
接入技术
有线接入
无线接入

## Slide 48: 从实现技术的角度宽带接入技术主要分为
数字用户线xDSL技术
光纤同轴电缆混合网HFC技术
光纤接入技术
无线接入技术
局域网接入技术
Notes: X表示了不同的技术方案。非对称数据线ADSL，高速数字用户线HDSL，甚高速VDSL

## Slide 49: 数字用户线xDSL接入技术
家庭使用ADSL接入互联网的结构
可以在现有的用户电话线上以重叠和不干扰传统模拟电话业务，同时提供互联网高速数字业务；
Notes: 用户不需要专门为获得ADSL服务而重新铺设电缆；
提供的非对称带宽特性，在5公里的范围内，上行速率为16～640kbps，下行速率为1.5～9.0Mbps。用户可以根据需要选择上行和下行速率；ADSL调制解调器不但具有调制解调的作用，同时兼有网桥和路由器的功能；

## Slide 50: 光纤同轴电缆混合HFC网
HFC是一个双向传输系统；用户可以按照传统方式接收电视节目，也可以实现视频点播、IP电话、发送E-Mail、浏览Web的双向服务功能
HFC采用非对称的传输速率，上行速率为10Mbps，下行速率为10～40Mbps
我国的有线电视网的覆盖面很广，HFC已成为一种极具竞争力的宽带接入技术

## Slide 51: 光纤接入技术
光纤到路边（FTTC）
光纤到小区（FTTZ）
光纤到大楼（FTTB）
光纤到办公室（FTTO）
光纤到户（FTTH）
Notes: 与铜线、同轴电缆、甚至无线技术相比，光纤的带宽容量几乎是无限的。

## Slide 52: 宽带无线接入技术与802.16标准
无线接入技术指终端用户和交换局之间采用无线传输方式，提供固定或移动接入。
IEEE802.16 标准全称是“固定带宽无线访问系统空间接口”，也称为无线城域网（WMAN）或无线本地环路（wireless local loop）标准，针对建筑物间的数据通信。
IEEE 802.16 和 WiMAX 技术是对 Wi-Fi 和蓝牙的补充，解决城域网中“最后一英里”问题。
Notes: IEEE802.16标准体系的主要目标是制定2～66MHz频段的无线接入系统的物理层与介质访问控制子层规范；
虽然都是针对无线环境，但是与802.11不同，前者解决局域网范围内移动节点通信问题。后者针对建筑物间的数据通信，需在建筑上建立基站。包括火车、汽车等移动物体。
因为 DSL、电缆及其它带宽访问方法的解决方案要么行不通，要么成本太高

## Slide 53: 四、 计算机网络两个融合的发展趋势
互联网应用与接入技术的发展促进计算机网络、电信通信网与广播电视网在技术、业务与产业上的融合。
光以太网技术的发展促进广域网、城域网与局域网在技术上的融合。